Laminar-Flow Werkbänke - Objektschutz

Laminar-Flow-Werkbänke dieser Typenreihen sind ausschließlich zur Anwendung für Objektschutz geeignet. Die Gehäuse können wahlweise aus melaminharzbeschichteten Spanplatten (Standard) oder in Stahlblechausführung lackiert, geliefert werden.

Edelstahlgehäuse sind ebenfalls lieferbar. Auf der Stirnseite ist der Arbeitsbereich dieser Geräte mit Acrylglasscheiben begrenzt, die nach vorne herausgezogen werden können. So besteht unter anderem die Möglichkeit, dass mehrere Geräte durch Aneinanderreihen zu einer Reinraumlinie verbunden werden können.

Serienmäßige Ausstattung

- stutenlos regelbares Radialgebläse

- Arbeitsraumbeleuchtung

    - Differenzdruckanzeige zur

Überwachung der Filterverschmutzung

- Vorfilter der Filterklasse G4

- HEPA-Filter der Filterklasse H13 nach

DIN EN 1822-1 mit einem Abscheidegrad von 99,95% im MPPS.

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

    - Untergestelle für Typen HF und TVF

können als Option bezogen werden.

KVF

Kombinationsstandeinheit-Vertikal-Flow

TVF 	Tisch-Vertikal-Flow

HF 	Horizontal-Flow

Alle Geräte erfüllen im Arbeitsbereich die Anforderungen der Reinraumklasse 5 nach ISO 14644-1 bzw. Reinraumklasse 3 nach VDI 2083.

Technische Daten siehe Datenblatt.

Bilder und Texte : BDK