Laminar-Flow Reinraumkabinen mit Vertikal-oder Fallstrom werden vorwiegend in der industriellen Fertigung, zum Beispiel zur Überbauung von Abfüllstationen und Verpackungsanlagen in Pharmazie-, Lebensmittel-und Molkereibetrieben oder anderen Branchen, wo sterile Arbeitsabläufe erforderlich sind, eingesetzt. Durch den Zusammenschluss von mehren Reinraumkabinen können größere Produktionsflächen zu verschiedenen Varianten (z.B. auch über Eck oder T-förmig) kombiniert werden.

Die Gehäuse dieser Anlagen sind wahlweise aus melaminharzbeschichteten Spanplatten (Standard), Stahlblech lackiert oder in Edelstahlausführung.

Ventilatoren, Vorfilter und Bedienungselemente befinden sich in einem separaten Gehäuse, welches beliebig an jeder Seitenfläche der Kabine angeflanscht werden kann.

Dadurch wird eine geringe Bauhöhe erreicht.

Die Aufstellung der Anlage erfolgt mittels lackierten Stahlrohr-bzw. geschliffenen Edelstahlrohr-Stützen, welche für den mobilen Einsatz auch mit lenkbaren Schwerlastlenkrollen versehen werden können.

Die Reinraumbegrenzung kann durch starre Verkleidungen (Plexiglas, Makrolon, beschichtete Spanplatten) oder einem Lamellenvorhang aus PVC, durch welchen man problemlos überall Zugriff in die Anlage hat, erfolgen.

Typ RK

Serienmäßige Ausstattung

- stufenlos regelbares Radialgebläse

- Arbeitsraumbeleuchtung

- Differenzdruckanzeige zur Überwachung der Filterverschmutzung

- Vorfilter der Filterklasse G4

- HEPA-Filter der Filterklasse H13 nach DIN EN 1822-1 mit einem Abscheidegrad von 99,95 % im MPPS.

Bei Kombination mehrer

Reinraumkabinen empfehlen

wir, die elektrische Steuerung

in einem separaten Schaltschrank unterzubringen.

Technische Daten siehe Datenblatt.

Bilder und Texte : BDK

Reinraumkabinen -Objektschutz